Příloha č. 4 výběrového řízení s názvem „Sušičky na zemědělské produkty (Pořízení lyofilizátorů s příslušenstvím)“ na zakázku malého rozsahu na dodávku

Závazné technické podmínky

Lyofilizátor s příslušenstvím

Výrobce: (doplnit)

Typ, označení: (doplnit)

Rok výroby: (doplnit)

Komentář: U číselných údajů uvést konkrétní hodnotu, u ostatních údajů vyplnit ANO/NE respektive splňuje/nesplňuje.

Pokud dodavatel vyplní „ne“, nebo „nesplňuje“, hodnotící komise může uchazeče požádat o písemné vysvětlení nabídky, nebo nabídku pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách vyřadí.

| Požadavek zadavatele | dodavatel |
| --- | --- |
| Rozměry (V x Š x H): minimálně 80 x 120 x 70 cm maximálně 90 x 130 x 80 cm |  |
| Hmotnost: do 200 kg |  |
| Odmražení chladícího systému reverzací |  |
| Minimální teplota komory: -40°C |  |
| Minimální tlak v komoře: > 100mTorr |  |
| Kapacita max. 7-10 kg |  |
| Celková plocha polic 0,75-1 m2 |  |
| Vakuová vývěva dvoustupňová, rotační |  |
| Elektrické napájení 230 V, 50 Hz |  |
| Maximální proud:16 A |  |
| Průměrná spotřeba za 24 h: 30 kWh |  |
| Maximální příkon 4kW |  |
| Hlučnost < 70 dB(A) |  |
| Produktové tácy: Množství potřebné k plnému naplnění kapacity liofilizátoru a stejný počet náhradních produktových táců |  |

....................................................

Jméno a podpis oprávněné osoby